Vantagens & Desvantagens

da Bicicleta Reclinada

em relação à Bicicleta Convencional

| Vantagens maior conforto ao sentar: a área maior do assento e o encosto possibilitam, mesmo a pessoas sem treinamento, pedalar por horas seguidas, sem problemas posição de sentar relaxada e favorável do ponto de vista ergonômico; a caixa toráxica e o abdômen não sofrem compressão (respiração profunda fica facilitada); pulsos são aliviados de maiores exigências, pescoço e ombros ficam mais livres visão frontal livre, devido à posição ereta da cabeça (na bicicleta convencional, quando o ciclista está cansado, freqüentemente só enxerga o chão à frente da roda) pés podem se apoiar mais rapidamente no chão (esse aspecto é especialmente valorizado pelas mulheres, mas também é útil como ‘freio de emergência’) mesmo pessoas de baixa estatura podem ficar sentadas na bicicleta, ao parar no semáforo em quase todas as reclinadas (altura do pedivela acima de 40 cm) não há nenhum risco de bater o pedal no chão ao fazer curvas menor distância do chão = menor risco de ferimento em caso de queda (especialmente na cabeça) em caso de colisão, a primeira parte do corpo a bater são os pés, e não a cabeça suspensão: mais fácil de construir, não há dificuldades com a altura do banco, não há que se levar em conta a pedalada em pé, posição do ponto de aplicação da força mais favorável todas as combinações de engrenagens de câmbio são possíveis (não existe o problema de ‘atravessar a correia’) resistência do ar é menor, pois a área frontal é menor carenagem (para proteção da chuva ou para melhor desempenho aerodinâmico) mais facilmente realizável é possível imprimir maior força à pedalada, graças ao apoio nas costas motoristas geralmente passam longe desta que lhes parece ser uma máquina esquisita o risco de roubo é (ainda) bem menor contato visual direto com os motoristas se o banco for do tipo ‘cadeira de praia’, é possível pendurar sacolas de compras nas hastes do encosto, ao invés de fazê-lo no guidão os tipos ‘entre-eixos longo’ e ‘low-racer’, que possuem centro de gravidade bem baixo e distância entre rodas grande, são à prova de capotagem: não há como erguer a roda traseira, inadvertidamente, ao frear. Com isso, o potencial de frenagem torna-se cerca de 50% superior ao da bicicleta convencional triciclos reclinados (‘trikes’) andam com segurança sobre superfícies escorregadias como neve ou gelo reclinadas chamam mais a atenção (o que é bom para a segurança, mas pode também, dependendo da mentalidade de cada um, ser visto como desvantagem) | Desvantagens (uma vez que, no universo da técnica e da indústria, raramente algo vem ‘de graça’) devido à pequena produção, ainda são mais caras com o mesmo nível de investimento, são mais pesadas é mais difícil girar a cabeça e o tronco para olhar para trás, especialmente se o assento for largo e/ou acentuadamente inclinado por ser mais baixa, pode mais facilmente não ser vista (se não tiver uma bandeirola ou carenagem de cor berrante) reclinadas com encosto acentuadamente inclinado, pedivela elevado, e/ou guidão sob o assento, especialmente, necessitam habilidade e manejo específico, o que requer um tempo de adaptação pedalar ‘sem as mãos’, freqüentemente, não é possível (por outro lado, tampouco é necessário para descanso) modelos com guidão sob o assento são mais difíceis de empurrar pedalar de saias torna-se problemático uma vez que é possível imprimir maior força à pedalada, há o risco de sobrecarga do joelho sem suspensão, sente-se mais as imperfeições de um pavimento ruim sem carenagem, menos proteção da chuva (capa estilo ‘poncho’ não é suficiente) correia muito mais longa (exceto modelos com tração dianteira), o que aumenta o peso e o risco de se sujar (em compensação, a vida útil da correia é maior) para evitar que os pés escorreguem nos pedais, é necessário exercer uma leve pressão sobre os mesmos, ao ‘recolher’ a pedalada. Isso leva a uma pequena perda energética. Em pessoas muito suscetíveis, pode levar a um certo resfriamento dos pés, no inverno, e, em casos extremos, a leves dificuldades de circulação (nada disso acontece quando se usa pedais de encaixe) visão atrasada ao se aproximar de um cruzamento subir o cordão da calçada é mais difícil modelos do tipo ‘entre-eixos longo’ não fazem curvas fechadas; também precisa-se de mais espaço para guardá-los não é possível pedalar em pé – mas tampouco é necessário, se o motivo for ‘descansar o traseiro’; além disso, sabe-se hoje que, com uma relação de marchas suficientemente curta, gasta-se menos energia sentado do que em pé com os triciclos torna-se problemático passar em lugares estreitos sua-se mais nas costas, ao fazer esforço grande reclinadas não são apropriadas para pedalar em terreno acidentado maior risco de perder objetos colocados nos bolsos das calças, tais como carteiras, chaveiros, etc |
| --- | --- |

só faltou uma coisa:

andar de reclinada é DEMAIS!

# texto de

# Werner Stiffel –

# engenheiro, projetista e construtor

extraído de

“Liegeräder – Hinweise zu Konstruktion und Bau”

publicação própria

página na Rede:

http://werner.stiffel.bei.t-online.de

traduzido, com a autorização do autor, por

Artur Elias Carneiro